## Slide 1
Naturmangfoldloven og byggesak
Nina Marie Aas
Enhet for Areal og klima

## Slide 2
Felles enhet for miljø- og landbruksspørsmål
klagesaker på plan- og bygg

## Slide 3: Utgangspunktet
Plan- og bygningsloven § 21-4:
Når søknaden er fullstendig, skal kommunen​ snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7,​ gi tillatelse​ dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven
Naturmangfoldloven § 7:
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

## Slide 4: Naturmangfoldloven - sektorovergripende
Prinsippene skal, sammen med forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, integreres i vurderingene etter plan- og bygningsloven.
§§ 8 til 12 er ikke vedtakshjemler og gir heller ikke hjemmel for å fastsette vilkår knyttet til en tillatelse. – legges på vektskålen
Prinsippene kan komme inn både ved lovanvendelse og skjønnsanvendelse – vurdering av vilkår og «kan»
Ulike myndigheter må vurdere etter sitt regelverk

## Slide 5: Saker som berører naturmangfoldet
De miljørettslige prinsippene skal legges til grunn ved myndighetsutøvelse som berører naturmangfold. Det må være årsakssammenheng mellom utøving av myndighet og påvirkningen
Naturmangfold definisjon i § 3 i)
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning

## Slide 6: Eksempler på når vurderingene kan være relevante
Bygge- og deleforbud – midlertidig forbud mot tiltak i pbl. kapittel 13
Dispensasjon etter kap. 19 – kommer inn både under vurdering av vilkår og «kan» skjønnet
Unntak fra byggesaksbehandling – § 20-5 «andre mindre tiltak»
Ulovlighetsoppfølging
Friluftstiltak i LNF(R)-formålet
Plassering av tiltak pbl. § 29-4
Plankrav – pbl. § 12-1 - For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.
Ikke uttømmende liste..

## Slide 7: Natur med spesiell beskyttelse
Fredede arter: forskrift om fredning av truede arter – inneholder en liste med arter som er fredet mot ødeleggelse.
Verneområder: naturmangfoldloven kap. V og egne verneforskrifter
Utvalgte naturtyper: naturmangfoldloven kap. VI § 52 flg. og forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven
Prioriterte arter: naturmangfoldloven §§ 23 og 24 og egne forskrifter for hver art

## Slide 8: Prioritert art
Naturmangfoldloven §§ 23 og 24 gir hjemmel for forskrifter om prioriterte arter
Forskriftene inneholder forbud mot blant annet ødeleggelse og uttak
Det kan søkes om dispensasjon - Statsforvalteren er myndighet
Må gjøres forsøk på å unngå skade først
Kan ha vedtatt funksjonsområdet som hensynssone i reguleringsplan og kommuneplan

## Slide 9: Utvalgte naturtyper – utvelgelsens betydning
Hovedlinjene i § 53:
Det skal tas særskilt hensyn til forekomster av en utvalgt naturtype – unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand
Før beslutning om å gjøre inngrep i en forekomst av en utvalgt naturtype, må konsekvensene for den utvalgte naturtypen klarlegges.
Rettslig bindende plan etter plan- og bygningsloven som avklarer arealbruken for en forekomst av en utvalgt naturtype og som er vedtatt etter at forskrift etter § 52 er gitt, går foran kravene som er satt.
Ola Hegge

## Slide 10: Om utvalgte naturtyper i SAK og TEK
Byggesaksforskriften (SAK10) §6-4f) rammetillatelse skal omfatte forholdet til utvalgte naturtyper (der det er relevant)
TEK 17 § 9-4 setter krav til at det skal gjøres særskilte vurderinger knyttet til utvalgte naturtyper der forholdet til disse ikke er avklart i plan. Bestemmelsen krever videre en konsekvensutredning der dette ikke finnes fra før. Det er tiltakets virkninger på naturtypen som skal utredes.
Tillatelse til inngrep som berører en forekomst av en utvalgt naturtype, må registreres i Miljøvedtaksregisteret

## Slide 11: Miljøvedtaksregisteret
Forskrift 14. juni 2013 nr. 643 om Miljøvedtaksregisteret
Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet.
Registrering innen tre virkedager
Enkeltvedtak knyttet til rovvilt, områdevern, utenlandske treslag, prioriterte arter og utvalgte naturtyper er blant vedtakene som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret
Miljovedtak.no

## Slide 12: Veiledning
Miljøkommune er lagt ned og innholdet er flyttet til miljodirektoratet.no
Egen veileder for kap. II
E-læringskurs: https://www.miljodirektoratet.no/regelverk/lover/naturmangfoldloven/naturmangfoldloven-kapittel2-veiledning/
Departementets veileder